## Slide 1
SISTEMA DE HARDWARE PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS E SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE DADOS E AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÕES
Leonardo Pedrassoli Silva e Igor Santos Peretta
1

## Slide 2
Introdução
Internet of Things (IoT);
Smart Grids;
Sistemas embarcados;
Integração Hardware e Software.
2

## Slide 3
Conceitos básicos
Energia elétrica:
  Tensão (independente);
  Corrente (independente);
  Potência (dependente)
3

## Slide 4
Conceitos básicos
Hardware:
  Conversor Analógico/Digital:
    Amostragem;
    Quantização.
Software:
  Programação orientada a objetos.
4

## Slide 5
Metodologia
Hardware:
  Arduino MEGA 2560:
    Microcontrolador Atmel AVR;
    Velocidade de processamento até 16 MHz: não afeta o horário das medições (uso do RTC DS1302);
    Conversor A/D de 10 bits;
    Programação em C/C++.
5

## Slide 6
Metodologia
  Hardware:
  Sensor de corrente SCT-013 100A:
    Não invasivo: não afeta o
    circuito original.
6

## Slide 7
Metodologia
  Hardware:
  Sensor De Tensão Ac 127v/220v:
    converte a tensão de entrada para uma faixa de tensão de até 5V;
    leitura desse valor analógico em escala de 10 bits:
7

## Slide 8
Metodologia
  Hardware:
  Módulo de cartão SD para Arduino:
    Datalogger (histórico das medições).
  Módulo RTC DS1302:
    RTC – Real Time Clock;
    Bateria 3V de relógio
8

## Slide 9
Metodologia
  Hardware:
9

## Slide 10
Metodologia
Software:
  Sistema operacional Windows;
  Realiza o processamento dos dados do cartão de memória gravados pelo Arduino.
10

## Slide 11
Metodologia
Software (desktop):
  Python:
    Suporte à programação orientada a objetos.
  Qt Designer:
    Interface gráfica: GUI;
    Cada tela é um objeto.
11

## Slide 12
Metodologia
Software:
    Cálculo do tempo entre cada medida (9600bps);
    Cálculo da potência em cada medida (U.I);
    Cálculo da energia (P.Δt, d/dt P)
12

## Slide 13
Metodologia
3. Cálculo da energia (aprox. por trapézios):
Possível graças à discretização do sinal.
13

## Slide 14
Interface
14

## Slide 15
Resultados
Análise dos pontos mais importantes:
  Máximo, mínimo e média.
De todos os valores medidos:
  Tensão, corrente e potência;
Visualização dos dados em gráficos.
Energia total consumida no período.
15

## Slide 16
Resultados
16

## Slide 17
Conclusões e Trabalhos Futuros
Bom para análise de residências ou equipamentos.
Melhorias:
  Sensores: calibração e estabilidade;
  Sensor de temperatura;
  Fator de potência: potências reativa e aparente;
  Sistemas bifásicos e trifásicos;
  Velocidade do algoritmo;
  Módulo Bluetooth ou Wifi.
17